SISTEMA DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES EN EL MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS AL NIVEL MUNICIPAL

##### CONTENIDO

INTRODUCCION	1

CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO CARIPE	1

EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE APOYO EN EL ESTUDIO DE CASO DEL MUNICIPIO CARIPE	2

ETAPA DE  DIAGNOSTICO  Y JERARQUIZACIÓN DE LAS AAP:	3

CARACTERIZACIÓN FÍSICO NATURAL Y SOCIO ECONÓMICA DEL MUNICIPIO, A PARTIR DE LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y ATRIBUTIVA EXISTENTE A NIVEL PRELIMINAR (1:100.000) Y ACTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN Y USO ACTUAL MEDIANTE EL APOYO DE SENSORES REMOTOS.	3

ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DE CONSULTA A USUARIOS Y EXPERTOS (MÉTODO DELPHI) MEDIANTE LA WEB.	3

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y ATRIBUTIVA, CON EL FIN DE CREAR UNA SERIE DE MAPAS INTERMEDIOS QUE SERÁN LAS BASES SOBRE LAS CUALES EL GRUPO DE OPINIÓN DETERMINARA LAS AAP	4

ETAPA DE ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE LAS AAP Y LAS UP	5

ETAPA DE DESARROLLO DE LA INTERFASE GRÁFICA PARA USUARIOS FINALES:	6

CONCLUSIONES	7

SISTEMA DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES EN EL MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS AL NIVEL MUNICIPAL

# INTRODUCCION

Una de las principales limitaciones que enfrenta los gobiernos locales para  orientar la gestión técnica y administrativa de los recursos naturales y el tratamiento de los problemas ambientales es la virtual ausencia de algún esquema formal de coordinación entre las acciones de los organismos nacionales, estatales y municipales.

En este sentido, se hace necesario explorar el ambiente de los Sistemas de Información Geográfica (SIG),  técnicas de discusión grupal, Sistemas de Expertos y la WEB, como herramientas de apoyo a la toma de decisiones al nivel de las Municipalidades para la elaboración y gestión de sus planes locales de desarrollo, mediante un proceso dinámico de consulta a la comunidad, aprovechando el gran volumen de información existente en las Universidades, Centros de Investigación y otras instituciones nacionales.

Esta presentación, muestra las experiencias tempranas del desarrollo del Sistema de apoyo a la toma de decisiones (SDD), el cual esta sustentado en el  método de enfoque sistemático al nivel  Municipal, Areas de Atención Prioritarias (AAP) y Unidades de producción (UP), integrando información de variables ambientales con la experiencia de expertos y usuarios finales en un ambiente de ARC VIEW.

Como estudio de caso, se considero al Municipio Caripe, Estado Monagas (Entidad Político - Administrativa), el cual coincide con en el espacio geográfico definido por la Cuenca del Río Caripe (Entidad Físico - natural), dado que actualmente acciones antrópicas  de entes gubernamentales a distintos niveles y los usuarios en general impactan el equilibrio de los ecosistemas presente en la cuenca y atentando contra su sustentabilidad.

# CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO CARIPE

El Municipio Caripe, 55.000 ha aproximadamente, se encuentra ubicado en el macizo Montañoso del Turimiquire, Estado Monagas, con una altitud que oscila entre 1.500 (Cerro el Perú) y 100 m.s.n.m. La Cuenca se encuentra dominada por un relieve encajante, constituida geológicamente por los Grupos del Cretáceo Sucre (Formación Barranquin y el Cantil) y Guayuta (Formaciones Guayuta y Querecual). 	El relieve desde las nacientes del río hasta la cuenca media al oeste de Caripito esta constituido por una asociación de alternancia de filas y depresiones en disposición sinclinal y anticlinal en estratificación de calizas y lutitas

El análisis de registro de las estaciones Caripe (serial 1886) y Caripito (serial 1889), presentan un promedio anual de 1.100 y 2.000 mm respectivamente, los valores de mayor precipitación mensual se ubican entre los meses de Julio - Agosto y los de menor entre Diciembre - Mayo. 	La Temperatura estimada partir de ecuaciones empíricas, determinan un promedio anual de 22,3  C, con una amplitud de 4,9 C.

El sector superior de la cuenca se encuentra ubicado en la Zona de Vida de Bosque Húmedo Premontano, pero debido a la alta intervención antrópica, la vegetación natural se encuentra casi extinguida, limitándose únicamente a aquellos lugares establecidos con plantaciones de café, a orillas del Río Caripe y en los márgenes de las quebradas.

El uso de la tierra es agrícola con pocos productores dedicados a la actividad pecuaria. En cuanto al Uso agrícola este se concentra en la explotación de hortalizas, Cítricas (naranja) y Café, en la cuenca alta y media; mientras que la cuenca baja encuentra explotaciones de Cacao y un terminal petrolero, cercano a la desembocadura sobre el río San Juan.

Son pocos los estudios integrales, destacando los realizados por el Ministerio del Ambiente y los Recursos naturales (MARNR) en 1.980,  referido a un diagnostico integral sobre el uso y polución de los ríos Caripe, Aragua y Guarapiche dónde se determina que el uso de fertilizante y biocídas, el beneficio del café y  la Actividad Industrial (Procesadora de Naranja) son las principales fuentes de contaminación de la Cuenca Alta del Río Caripe y recomienda el establecimiento de una red de calidad de aguas y mantener actualizada  la información del uso y Polución del Río Caripe. Posteriormente otro estudio  en 1981, evalúa el uso potencial de la Cuenca del Río Caripe empleando la metodología de reglones agropecuarios recomendables y factibles según el piso climático y los meses húmedos como una guía preliminar de los diferentes sistemas de producción a seleccionar dentro de un programa de ordenamiento territorial o inversiones de infraestructura

# EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE APOYO EN EL ESTUDIO DE CASO DEL MUNICIPIO CARIPE

El diseño del SDD comprendió varias etapas interactivas que se van articulando: En primer lugar, generación del conocimiento adecuado de la estructura y dinámica de la base natural  y socioeconómica del municipio (diagnostico); en segundo termino, inferir tendencias y ajuste de variables analizadas y de resultados obtenidos (consulta a expertos y usuarios); y en tercer lugar, el diseño de objetivos, políticas y acciones de programación, formulación, seguimiento, control, evaluación y retroalimentación.

Al Nivel Municipal quedaron definidas de manera general las estrategias para la utilización sustentable de los recursos naturales y  la definición de las AAP, sirviendo como herramienta para la planificación del sector agropecuario y de los recursos naturales del municipio.

En el caso de las  AAP se establecieron las acciones comunitarias, y al nivel de las UP aquellas  a ser ejecutada individualmente por cada propietario. En términos formales, los municipios o las AAP son las unidades de planificación y análisis, mientras que las UP son las unidades de intervención y manejo

A  fin de tener una idea general de la metodología  desarrollada, a continuación se presenta una breve descripción de las experiencias logradas en cada una de las etapas señaladas anteriormente:

## ETAPA DE  DIAGNOSTICO  Y JERARQUIZACIÓN DE LAS AAP:

### CARACTERIZACIÓN FÍSICO NATURAL Y SOCIO ECONÓMICA DEL MUNICIPIO, A PARTIR DE LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y ATRIBUTIVA EXISTENTE A NIVEL PRELIMINAR (1:100.000) Y ACTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN Y USO ACTUAL MEDIANTE EL APOYO DE SENSORES REMOTOS.

Las principales fuentes de información físico natural existente sobre el municipio provienen de:

- Estudios de suelo, vegetación y contaminación del MARNR, levantados durante la década de los ochenta. En general corresponde a información a nivel preliminar para todo el municipio y detalladas en la área del Valle. La vegetación y uso actual se encuentra desactualizada.

- Trabajos Investigación de una Estación Experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias ubicada en el Municipio. Están enfocados fundamentalmente a problemas fitosanitarios del Café y Cítricas y en los últimos se ha incorporado una línea de investigación hacia la evaluación de los sistemas de producción hortícola

- Numerosas Tesis de Pregrado de la facultad agronomía de una Universidad Regional. Con líneas de investigación poco coherentes en el tiempo  y abordando temas muy diversos.

Se implemento una metodología para actualizar la información de Vegetación/Uso actual que plantea la utilización de dos procedimientos alternativos: Interpretación Visual e Indices empíricos derivados de la combinación de bandas de imagenes Landsat, con el apoyo de GPS,  debido a altas nubosidad de la zona.

La información socioeconómica fue compilada a partir de datos estadísticos de censos económicos y de población; así como de organismos regionales y nacionales relacionados con educación, salud y la propia alcaldía. En este sentido, se encontraron instituciones o grupos de profesionales encaminados en esfuerzos incipientes, pero sistemáticos, de implementar bases de datos desde hojas de cálculos hasta manejadores de bases de datos.

Otro aspecto importante durante esta etapa esta referido a la  conversión de información espacial analógica a digital mediante el trazado de mapas cartográficos y temáticos en la mesa digitalizadora, dónde se realizo un considerable esfuerzo por compatibilizar fuentes de información de distintas épocas, niveles de precisión distintos y sistemas de referencia inconsistentes.

### ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DE CONSULTA A USUARIOS Y EXPERTOS (MÉTODO DELPHI) MEDIANTE LA WEB.

La metodología para la determinación de las AAP, sus Planes de Manejo y los compromisos  a adquirir por los propietarios de las Unidades de Producción son productos de la consulta realizada mediante la técnica Delphi.

La esencia de Método Delphi esta basada en  la estructuración de un proceso de comunicación grupal, entre personas que están dispersas en el tiempo y el espacio, con diferentes perceptivas y/o habilidades cognitivas para contribuir a solventar apropiadamente un problema complejo.

El proceso realizado es el siguiente: se ensambla un grupo de opinión (GO) generalmente 30 miembros, a través de correspondencia o correo electrónico,  cada miembro del grupo emite su opinión sobre el tema de interés a través de cuestionarios suministrados por un facilitador, quien tiene la responsabilidad de   analizar los comentarios individuales  y elaborar un reporte documentando las respuestas del grupo, el proceso se repite hasta que el grupo logra un consenso o una  posición divergente estable. El tiempo requerido para completar un ejercicio con el método Delphi es de aproximadamente seis semanas, el cual consiste de 4 rondas de cuestionarios, permitiéndose 8 días para cada ronda de respuestas y 2 semanas previas de preparación.

El ejercicio mediante la técnica Delphi, esta montado en  un side de acceso restringido de paginas dinámicas en la WEB, dónde se vinculan los cuestionarios de consultas con bases de datos geoespaciales, que permito al GO establecer las AAP  mediante la técnica de matriz de prioridades y de esta manera reducir la subjetividad del juicio de los componentes de grupos de trabajo. Se prefirió esta técnica en comparación a otras herramientas (Análisis Matricial de Datos o Análisis Factorial), que exigen profundo conocimientos de estadística para su aplicación.

### INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y ATRIBUTIVA, CON EL FIN DE CREAR UNA SERIE DE MAPAS INTERMEDIOS QUE SERÁN LAS BASES SOBRE LAS CUALES EL GRUPO DE OPINIÓN DETERMINARA LAS AAP

#### Elaboración del  Mapa de Perdida de Suelo

Se aplico la USLE a pesar de ser una herramienta muy cuestionada como modelo de predicción de la erosión del suelo,  ya que emplea parámetros que son fácilmente maleables en SIG y debido a que a medida que se trabaja con modelos más precisos se requiere mayor información básica, no disponible.

A continuación de describen los comandos a utilizados en el software ARC INFO:

- Mapa temático de intensidad de lluvias. Comando: THIESSEN, este comando permite asociar una región de influencia a cada una de las Estaciones Climáticas ubicadas en el área de la Cuenca.

- Reclasificación de las Unidades taxonómicas de suelo. Comando: RESELECT, mediante la acción de este comando y empleando la información existente en las tablas de características atributivas del tema Suelo se transformaran los polígonos de Unidades taxonómicas de Suelo en polígonos del factor K.

- Mapa intermedio de factores L y S a partir del Modelo Digital del Terreno. Comando: OVERLAY, mediante este comando se integrara la información de los factores L y S

- Mapa del factor C a partir de reclasificación de la información de Uso actual. Comando: RESELECT , mediante la acción de este comando y empleando la información existente en las tablas de características atributivas del tema Vegetación y Uso Actual se transformaran los polígonos de las referidas Unidades en polígonos del factor C.

- Mapa de los factores CP a partir de la integración del Mapa de factor C y la información de Practicas de conservación asociadas a los Usos Actuales y potenciales.	Comandos: TABLES, permitirá manipular los datos y establecer las consultas para elaborar el mapa intermedio de los factores CP.

# Elaboración del  Mapa de Unidades de Uso Reglamentado:

Los numerales 1, 3 y 4 del articulo 18 de  la Ley Forestal de Suelos y Agua establece una  zona protectora de los cuerpos de agua. En este sentido, empleando el comando BUFFER de ARC INFO, se elaboro un Mapa de Unidades de Zonas protectora.

El Decreto 985, sobre Reglamento de uso de la Zona Protectora del Macizo Montañoso del Turimiquire  establece en su articulo cinco (5) subunidades de Ordenación cuales son las actividades permitidas en cada una de ellas, mediante el Comando: TABLES, se asignaran los usos permitidos a cada Unidad cartográfica.

El área de la cuenca ocupada por el Parque Nacional “El Guácharo”  y    “EL Monumento Natural Alejando de Humbold”, será digitalizada y transformada a cobertura de ARC INFO.

Finalmente, mediante el Comando: OVERLAY, se integraran en un solo mapa las unidades de uso reglamentado determinadas anteriormente.

# Elaboración del Mapa de Unidades de conflicto de Uso

La contrastación del Uso actual y los Usos Reglamentados permitirá determinar las Unidades de Conflicto de Uso, mediante la aplicación del comando OVERLAY en ARC INFO.

# Elaboración del Mapa de Unidades de Indice de Contaminación.

La influencia del Uso de la Tierra sobre los niveles de contaminación de los  cursos de agua de la cuenca, se determino actualizando el diagnostico realizado por MARNR, 1.980, fundamentalmente con los comandos TABLE y OVERLAY de ARC INFO.

## ETAPA DE ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE LAS AAP Y LAS UP

El Plan de Manejo esta sustentado en un ejercicio de Evaluación de la Tierra,   aplicando el esquema de la FAO (FAO, 1986) y las Normas subsiguientes (FAO, 1983, 1984, 1985), a partir de actualización de información de campo y aquellas suministrada por  investigadores, peritos, extensionistas y productores.

.

En este sentido se escogió una AAP, sobre la cual desarrollar un plan  “Piloto” de manejo, con una superficie de 500 ha y con problemas severos actuales y potenciales de erosión y contaminación por uso indiscriminado de biocídas.

En general, el esquema de evaluación adoptado comprende las siguientes etapas:

- Identificar las metas y objetivos de los entes que toman las decisiones, apoyado en los resultados del GO.

- Definición de las entidades espaciales a ser evaluadas (unidades de evaluación)

Mediante el uso información existente, imágenes de satélite y aerofotografías se definieron de manera preliminar, unidades de relieve, sobre las cuales se realizaron chequeos de barrenos a fin de correlacionarlas con las unidades de suelo conocidas.

- Definición de los Tipos de Uso de la Tierra:

Con la información suministrada por el GO y expertos se definieron TUT actuales y potenciales “tentativos”, ademas se aplico una encuesta y levantamiento catastral, con el apoyo de GPS, en el área “piloto”.

Las actividades subsiguientes del proceso de evaluación se encuentran fase de ejecución, con el apoyo del programa computacional ALES (Rossister, et al., 1995).

- Definición de los Requisitos de los TUT

- Definición de las Cualidades de la Tierra (CuT)

- Identificación de las fuentes de información

- Elaboración de mapas y base de datos de las Cualidades de la Tierra

- Diseño del modelo para la Evaluación de las CuT.

- Valoración de cada CuT en los TUT.

- Armonización

- Aplicación del modelo para cada combinación TUT y UT, exportar para el análisis geográfico y optimizar resultados.

- Calibración de los resultados

- Presentar los resultados a los Usuarios

- Implementación del Proyecto

## ETAPA DE DESARROLLO DE LA INTERFASE GRÁFICA PARA USUARIOS FINALES:

La interfase de Usuario permite al usuario modificar los tipos de cobertura, practicas de conservación, fijar los limites máximos de perdida de suelo y contaminación, a fin de desarrollar escenarios de ordenamiento en el ámbito de la Cuenca, Jerarquización de AAP; Así como generar reportes gráficos (mapas) a ser enviados a los miembros del Grupo de Opinión.

Para el desarrollo de IGU, se utilizo el método de ciclo de vida el cual contempla las siguientes fases:

Diseño de Sistema: Mediante un diagrama de flujo y el diccionario de datos, que se van construyendo a medida que se avanza en el desarrollo del SSD, se identificaran los datos de entrada (a partir de información resultante de los cuestionarios # 1 y 3),  el contenido de los reportes  (tomando en cuenta el contenido de los reportes a los miembros del GO), las estructura de los archivos (como se configuraran los Mapas  temáticos, intermedios y finales) y los procedimientos.

Desarrollo del Sistema:  Se modifico  o “customizo” el software ARC VIEW mediante su lenguaje orientado a objetos: AVENUE. Apoyándose en Scripts existentes (disponibles en la WEB), creando rutinas que permiten adicionar controles a los Menú, Botones y Herramientas.

Prueba del Sistema: De manera experimental el sistema será  empleado por uno o más usuarios, se ingresa datos de prueba y después se examinan los resultados.

# CONCLUSIONES

Existe la voluntad “política” por parte de las autoridades locales para emplear los SSD para la gestión de los recursos naturales del municipio, sin embargo se requiere avanzar en la coordinación de las acciones de las instituciones publicas y privadas.

Se cuenta con información físico natural y socioeconómica generadas por distintas instituciones para establecer prioridades en el manejo de la problemática ambiental al  nivel municipal.

Las tecnologías de Sistemas de Información Geográfica e Internet permiten integrar la opinión de expertos y usuarios,  a fin de  proponer las mejores practicas en el manejo de los recursos naturales del municipio.